EMULÁTOR  TLAKU  PALIVA

FPE

(autogaz AC –Polsko)

Technická data:		Nominální napájecí napětí:	12V   25%

Provozní teplota:			-40°C +70°C

Třída krytí:			IP 66

Určení:	Emulátor tlaku paliva FPE je určený pro automobily, ve kterých se objevuje problém zvýšení tlaku paliva (benzínu) při provozu na plyn

FORD:	Escapade 3.0 V6

Explorer 2007

F150 od 2004

JAGUAR X Type 2,5i V6 24v Multipoint 02-XB (OBD)

MUSTANG 4,0

VOLVO 2,4 5-válec

JAGUAR  2,5  3,0

Emulátor tlaku paliva může spolupracovat i s dalšími, zde neuvedenými typy vozidel-motorů, které jsou vybaveny čidlem tlaku paliva.(nejvíce se to týká motorů FORD)

Princip činnosti:	Při provozu motoru na plyn, se na palivové liště zvýší tlak nad nominální hodnotu.Výsledkem je, že řídící jednotka benzínu zkrátí časy vstřiků ( nebo oznámí chybu)

Tento problém řeší emulátor FPE – při provozu na plyn, emuluje správné snímání tlaku, nedovolí zobrazení a vznik výše popsaných chyb.

1.Najít signální drát čidla tlaku paliva.

2.Při provozu vozidla na benzín ve volnoběhu, změřit multimetrem napětí na výstupu čidla tlaku paliva.

3.Před instalací emulátoru, připojit napájení ( +12V modrý drát a zem (GND) černý drát) a pomocí         potenciometru (na spodní straně emulátoru) nastavit počátečné výstupné napětí na hodnotu naměřenou v bodě 2

4.Nainstalovat systém podle schématu

5.Nastartovat a přepnout na plyn

6.V případě nutnosti, provést nové nastavení napětí na výstupu Emulátoru ( v provozu na plyn)